Российская Академия Наук

Министерство транспорта РФ. Министерство путей сообщения РФ

Научный совет РАН по проблемам транспорта

Московский Государственный университет

путей сообщения (МИИТ)

Институт проблем транспорта РАН

Академия Транспорта России

Всероссийский научно-исследовательский институт
железнодорожного транспорта

Государственный научно-исследовательский институт
гражданской авиации

ЗАО «ТРАНСКОНСАЛТ»

ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ

ТРАНСПОРТНОЙ СИТУАЦИИ В КРУПНЫХ ГОРОДАХ

Дроздов Б.В., Лялина А.А.

Транспортная ситуация в крупных городах России, особенно в таких, как Москва, становится все более сложной и напряженной. Показатели этой напряженности – заторовые ситуации на дорогах, задержки движения городского транспорта, увеличивающаяся аварийность на дорогах города. Ввиду этого весьма актуальной и практически значимой является проблема оперативной  оценки текущей транспортной ситуации в крупных городах и мегаполисах, а также проблема прогнозирования ее развития с целью современной выработки и принятия эффективных мер для оздоровления этой ситуации. Сложность решения этих проблем на практике определяется ограниченностью объективной  и доверительной информации, которая регистрируется в городе по параметрам транспортной ситуации.

В работе в качестве основных показателей состояния транспортной ситуации в городе предлагается использовать информацию, описывающую параметры задержек движения всех видов городского транспорта общего пользования (метрополитен, автобус, трамвай, троллейбус) и параметры дорожно-транспортных происшествий (ДТП). Параметры этих событий (задержек движения и ДТП), как правило, регулярно регистрируются действующей системой управления транспортным комплексом и доступны для последующей автоматизированной обработки. Задержки движения наземного городского пассажирского транспорта (ГПТ) характеризуют также общие задержки транспортного потока на улично-дорожной сети города (заторы) поскольку транспортные единицы ГПТ движутся в городе в общем транспортном потоке. Несмотря на отсутствие объективных и официальных данных о заторах, данные о задержках движения ГПТ позволяют косвенно судить о частоте, продолжительности и местах концентрации заторовых ситуаций в городе. В работе приведены результаты комплексного анализа развития транспортной ситуации в городе Москве по данным за последние пять лет (1997-2001 г.г.). На основе полученных данных анализа транспортной ситуации выполнен прогноз развития этой ситуации на ближайшие два года (2002-2003 г.г.) с помощью методов сезонных явлений и различных экстраполяционных моделей. Полученные прогнозы показывают тенденцию дальнейшего ухудшения ситуации, роста числа и продолжительности задержек и аварийности на дорогах. Эти выводы диктуют необходимость разработки в крупных городах комплексных программ оздоровления транспортной ситуации.